## Slide 1
Автоматизированная система навигации внутри помещений с
помощью инерциальной технологии локального позиционирования
мобильных устройств
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
Докладчик: Владимир Дмитриевич Мавлютов,
Научный руководитель: Олег Константинович Головнин,
доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент
Самара, 2021

## Slide 2
Рост вычислительной мощности смартфона
Внедрение передовых и точных датчиков на смартфон
Существует большое количество зданий в которых необходимо вести навигацию, потому что в них не ловит сигнал GPS
Актуальность

## Slide 3
Целью работы является разработка автоматизированной системы навигации внутри помещений с помощью инерциальной технологии локального позиционирования мобильных устройств.
Анализ исследуемой задачи и современных направлений ее решения
Проектирование и программная реализация автоматизированной системы, позволяющей строить маршрут внутри помещений
Экспериментальные исследования разработанной автоматизированной системы навигации внутри помещений с помощью инерциальной технологии локального позиционирования мобильных устройств
Цели и задачи
На защиту выносится:

## Slide 4
Системы навигации
GSM
GPS
INS
Bluetooth/ Wi-Fi
Навигация и системы навигации
Навигация – это процесс ориентирования некоторого объекта в определённом пространстве.
Навигационная система – это совокупность приборов, алгоритмов и программного обеспечения, позволяющих произвести ориентирование объекта в пространстве.

## Slide 5
Акселерометр – это устройство, измеряющее проекцию кажущегося ускорения на одну или несколько осей.
Датчики смартфона
Датчик Холла – это чувствительные элементы, реагирующие на величину воздействующего на них магнитного поля.
Гироскоп – это специальный датчик, предназначенный для определения положения устройства в пространстве.

## Slide 6
Системы-аналоги
БИНС МЭМС «ГЛ-ВГ110»
Минус этой системы состоит в том, что это отдельный блок, который никак не интегрируешь в телефон и представляет интерес для компаний – разработчиков, интеграторов и производителей навигационного оборудования, систем и комплексов стабилизации и ориентации.
Navigine Indoor
Главный недостаток системы заключается в том, что для навигации используются метки. Там где заканчиваются метки, заканчивается, и определятся местоположение. Данный метод не подходит, если осуществлять навигацию в любой точке мира.
    DaRe
К недостаткам данной системы необходимо отнести датчик обуви. Потому что это очень неудобно и не практично, так как отдельный датчик это повышение стоимости и сложности системы.

## Slide 7
Математическая модель (1)
Так, с помощью акселерометра можно получить ускорение по трем осям. В итоге получается множество данных акселерометра:
,
где – это точка одного измерения в пространстве.
С помощью гироскопа можно получить гироскопический момент вращения ротора, возникающий при изменении направления оси. Он определяется следующим множеством:
где – данные с гироскопа, а именно угловая скорость относительно оси симметрии.
– точка одного измерения для определения пространства.
Для определения магнитных полей используется магнитометр. В итоге получается множество данных:
где – это данные с гироскопа, а именно индукция магнитного поля Земли в определённой точке;
– точка одного измерения для определения пространств.

## Slide 8
Математическая модель (2)
Пусть и – измеренные ускорения по направлениям на север и восток, и – составляющие путевой скорости, и – пройденные расстояния по этим же направлениям. Тогда
Современные ИНС осуществляют счисление в географической системе координат, то есть определяют широту и долготу. Если принять Землю за сферу, то текущие широта и долгота (в радианах) могут быть определены как:
где – радиус Земли,
, – начальные координаты, получаемые с магнитометра.
Все расчеты выполняются цифровыми вычислителями, а именно процессором телефона.

## Slide 9
Трехконтурная архитектура мобильного приложения

## Slide 10
Функции мобильного приложения
Система будет функционировать с использованием аппаратных средств смартфона (акселерометр, гироскоп, магнетометр) и обладающая следующими функциональными возможностями:
определение и отображение направления, в котором осуществляется движение;
поиск маршрута;
просмотр, пройденных маршрутов пользователем;
осуществление замеров расстояния, на которое переместилось мобильное устройство;
определение местоположения при указании координат начальной точки.

## Slide 11
Интерфейс мобильного приложения
Главный экран мобильного приложения
Пользователь перемещается из точки А в точку Б
Просмотр пройденного маршрута

## Slide 12
Точность трёхконтурной модели системы
Была проведена точность системы с помощью метрики GTE. Он дал следующую оценку трехконтурной архитектурной модели инерциальной системы навигации, что максимальная ошибка по отношению к эталонной траектории GTE = 1,34%. В результате сделаны выводы о достаточном достоверном построенном маршруте инерциальной системы навигации.
Проведенные аналогичные испытания с другими системами навигации показали следующие результаты:
 | GSM | GPS | WiFi/Bluetooth | трехконтурная архитектурная модель инерциальной системы навигации
GTE | 3,31% | 2,9% | 1,37% | 1,34%

## Slide 13
Заключение
Проведен анализ предметной области
Проведен обзор систем-аналогов
Разработана логическая и физическая модель данных
Разработаны прототипы пользовательского интерфейса
Разработана трехконтурная архитектура инерциальной навигационной системы для мобильного устройства, реализующие предложенный метод построения маршрута

## Slide 14
Спасибо за внимание