## Slide 1
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
Обучающийся: Владимир Дмитриевич Мавлютов гр. 6223-090401D
Руководитель: Олег Константинович Головнин, доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент
Самара, 2021

## Slide 2
Рост вычислительной мощности смартфона
Внедрение передовых и точных датчиков на смартфон
Увеличение количества зданий, в которых необходимо вести навигацию
Актуальность

## Slide 3
Цель работы – разработать навигационную систему, которая будет автономно и независимо от других систем вести навигацию внутри помещений.
новый метод навигации по датчикам смартфона, а также трехконтурная архитектура инерциальной навигационной системы для мобильного устройства
алгоритмы функционирования и программное обеспечение автоматизированной системы, реализующие предложенный метод построения маршрута
Цели и задачи
На защиту выносятся:

## Slide 4
Системы навигации
GSM
GPS
INS
Bluetooth/Wi-Fi
Навигация и системы навигации
Навигация – это процесс управления некоторым объектом в определённом пространстве передвижения.
Навигационная система – это совокупность приборов, алгоритмов и программного обеспечения, позволяющих произвести ориентирование объекта в пространстве.

## Slide 5
Научная новизна
Практическая ценность работы заключается в разработке автоматизированной системы навигации внутри помещений с помощью инерциальной технологии локального позиционирования мобильных устройств, которая может применяться для решения задачи поиска и построения маршрута в помещениях, например, торговые центры.

## Slide 6
Цели работы (постановка задачи)
Требуется разработать мобильное приложение, которое обеспечит инерциальную навигацию с использованием методов, технологий и датчиков.
Мобильное приложение должно:
иметь карту;
строить маршруты;
вести базу данных пройденных маршрутов;
обеспечить доступ к данным;
предоставить пользователю настраивать гибкую настройку датчиков;
строить гладкий маршрут;
вести мониторинг показателей с датчиков.

## Slide 7
Системы-аналоги
БИНС МЭМС «ГЛ-ВГ110»
Минус этой системы состоит в том, что это отдельный блок, который никак не интегрируешь в телефон и представляет интерес для компаний – разработчиков, интеграторов и производителей навигационного оборудования, систем и комплексов стабилизации и ориентации.
Navigine Indoor
Главный недостаток системы заключается в том, что для навигации используются метки. Там где заканчиваются метки, заканчивается, и определятся местоположение. Данный метод не подходит, если осуществлять навигацию в любой точке мира.
    DaRe
К недостаткам данной системы необходимо отнести датчик обуви. Потому что это очень неудобно и не практично, так как отдельный датчик это повышение стоимости и сложности системы.

## Slide 8
Акселерометр – это устройство, измеряющее проекцию кажущегося ускорения на одну или несколько осей.
Датчики смартфона
Датчики Холла (или датчики положения) – это чувствительные элементы, реагирующие на величину воздействующего на них магнитного поля.
Гироскоп в телефоне – это специальный датчик, предназначенный для определения положения устройства в пространстве.

## Slide 9
Use-case диаграмма

## Slide 10
Логическая и физическая модель данных
Логическая модель данных
Физическая модель данных

## Slide 11
Схема работы системы

## Slide 12
Схема работы приложения

## Slide 13
Математическая модель (1)
Так, с помощью акселерометра можно получить ускорение по трем осям. В итоге получается множество данных акселерометра:
,
где – это точка одного измерения в пространстве.
С помощью гироскопа можно получить гироскопический момент вращения ротора, возникающий при изменении направления оси. Он определяется следующим множеством:
где – данные с гироскопа, а именно угловая скорость относительно оси симметрии.
– точка одного измерения для определения пространства.
Для определения магнитных полей используется магнитометр. В итоге получается множество данных:
где – это данные с гироскопа, а именно индукция магнитного поля Земли в определённой точке;
– точка одного измерения для определения пространств.

## Slide 14
Математическая модель (2)
Пусть и – измеренные ускорения по направлениям на север и восток, и – составляющие путевой скорости, и – пройденные расстояния по этим же направлениям. Тогда
Современные ИНС осуществляют счисление в географической системе координат, то есть определяют широту и долготу. Если принять Землю за сферу, то текущие широта и долгота (в радианах) могут быть определены как:
где – радиус Земли,
, – начальные координаты, получаемые с магнитометра.
Все расчеты выполняются цифровыми вычислителями, а именно процессором телефона.

## Slide 15
Прототип пользовательского интерфейса
Главная форма
Форма просмотра пройденных маршрутов
Пройденный маршрут
В путь
Конечная точка
Остановить маршрут
Конечная точка

## Slide 16
Заключение
Проведен анализ предметной области
Проведен обзор систем-аналогов
Разработана логическая и физическая модель данных
Разработаны прототипы пользовательского интерфейса
Разработана трехконтурная архитектура инерциальной навигационной системы для мобильного устройства, реализующие предложенный метод построения маршрута
По теме выпускной квалификационной работы опубликовано 7 научных работ, а одна из них в Scopus. Результаты работы докладывались на различных конференциях международного, областного и регионального уровней, отмечены дипломами о лучших докладах

## Slide 17
Спасибо за внимание